## Slide 1
VICER
2018 정보통신종합설계 1팀
팀장 박지훈201601406
360° Avatar Driver

## Slide 2
01. Part 소개
02. 기술설명
03. Q&A
01
목차

## Slide 3
01
01. Part 소개
영상 프레임
프레임 구성 YUV-RGB Converting JPEG Compression
UDP Packet
MTU 파악 Packet 분할/조합 Protocol Packet structure

## Slide 4
02
기술 설명
영상 프레임
Frame 구성
▶ 해상도/이미지 용량
와 같이 한 Pixel 당
24bit(3byte)의 메모리를 필요하게 된다.
24 bit per pixel | 16,777,216 Color (full color , true color)

## Slide 5
02
기술 설명
영상 프레임
Frame 구성
▶ YUV – RGB Convertion
Y00 | Y01
Y10 | Y11
R00 | R01
R10 | R11
YUV420 color space
RGB color space
G00 | G01
G10 | G11
B00 | B01
B10 | B11
= 1Byte
U00
V00
+
+
+
+
= 6 Byte
= 12 Byte
▶ Converting Matrix formulas

## Slide 6
02
기술 설명
영상 프레임
1920*960 (30 fps)
5,529,600 Bytes
RGB to YUV
960*480 (30 fps)
691,200 Bytes
(YUV color space)
960*480 (30 fps)
1,382,400 Bytes
(RGB color space)
App으로 송신
(Bluetooth 4.1)
YUV to RGB
JPEG Compression
Quality : 50%
960*480 (10 fps)
29,000 ~ 34,000 Bytes
fps : 30 -> 10

## Slide 7
02
기술 설명
UDP Packet
MTU (Maximum Transmission Unit)
▶ Data Link Layer 에서 전송할 수 있는 최대 프레임 크기
▶ IP MTU’s for common media – Ethernet(1500Byte)
Byte Size : 1024Byte

## Slide 8
02
기술 설명
UDP Packet
Packet 분할/조합 Protocol
frame data length | frame data
▶ message data (frame data length , frame data) – body(payload)
4 Bytes
29,000 ~ 34,000 Bytes
▶ separate message data considering MTU
frame data length | frame data
. . . . . . . . . . . .
1016 Byte
1016Byte
1016Byte
1016Byte
1016Byte
Rest Bytes

## Slide 9
02
기술 설명
UDP Packet
Packet 분할/조합 Protocol
▶ adding header (sequence number , time stamp)
frame data length | frame data
. . . . . . . . . . . .
Time stamp | Sequence number | 
seq_num
0
1
2
4 Bytes
4 Bytes
1016 Bytes
packet structure
1024 Bytes

## Slide 10
03
Q&A
Any questions?
THANKS!